Pепублика Србија

Општина Прокупље

Општинска управа

Бр. Д-1.1.3/400-597/14-04

Датум:02.10.2014.године

У складу са чланом 63. став 1. Закона о јавним набавкама (,,Сл. Гласник Р.С,, бр.124/12),

Наручилац врши

ИЗМЕНУ И ДОПУНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА НАБАВКУ УСЛУГА

- ,, набавку опреме за вртић у улици Вељка Миланковића у Прокупљу, Партија 1- Кухињска опрема

“

Дана 26.09.2014. године постављен је на Портал јавних набавки и сајту наручиоца позив за прикупљање писмених понуда и конкурсна документација у поступку јавне набавке, за јавну набавку број Д-1.1.3/400-597/14-04, у којој Наручилац врши измену на следећи начин:

I

У КОНКУРСНОЈ ДОКУМЕНТАЦИЈИ ЈН Д-1.1.3/400-597/14-04 у

ПРИЛОГ - 1: ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА Партија 1 – Кухињска опрема

у конкурсној документацији на страни 46 и 47/86 у делу

описа предмета

стоји :

|  | KUHINJSKA OPREMA |  |
| --- | --- | --- |
|  | ARTIKAL | KOM |
| 1 | Mašina za pranje posuđa Wintrehalton UC-L sa omekšivačem Teoretski kapacitet 40/32/28 korpi/sat ±2% kai i brzi program 66 korpi/sat ±2% Tri osnovna programa pranja i intezivni program, ECO program (tihi i ekonomični rad), silence program (za posebni tihi rad), individualni -specijalni program (prilagođen zahtevima korisnika) i programom za otklanjanje kamenca, program samopranja i automatskog isključivanja mašine Dimenzije 600x637x820-855mm±2% Napon 380V-415V/3N, - ukupna priključna vrednost 6,0kW/zagrevanje tanka 2,0kW, zagrevanje bojlera 5,4kW- 10A±2% kapacitet zavisi od elektro priključka i temperature ulazne vode Visina umetanja posuđa 404mm±2% Standardna oprema: žičana korpa za tanjire - Vlll-delna, dim 500x500 žičana korpa za posuđe i pribor - ravna, dim. 500x500 žičana korpa za šolje - V-delna 500x500mm korpa za pribor PVC- VHI-delna Gomje i donje elipsasto polje pranja sa senzorom obrtaja od reciklirane plastike sa mekim startom pumpe pranja koji automatski reguliše pritisak pranja u mašini Ugrađen uređaj za filtriranje najfinijih nečistoća iz otpadne vode Ugrađen filter za gmbu prljavštinu Ugrađene posude i dozatori za sredstvo pranja i sredstvo ispiranja Ugrađena pumpa za izbacivanje vode Ugrađen sistem bespritisnog bojlera sa pumpom ispiranja Ugrađen sistem mašine sa ekranom na dodir Uputstvo za rukovanje mašinom integrisano na displeju mašine Samodeskriptivnim slikama birate vrstu posuđa koje perete a snaga pranja se automatski reguliše kao i potrošnja sredstava za pranje i vreme pranja Tri nivoa zaštite, preko kojih pristupate informacijama u mašini a integrisano je na displeju mašine: |  |
|  | 1. Nivo za korisnika - operatera sadrži animirano upustvo za upotrebu i savete za pravilno ophođenje sa mašinom, indikator intervala servisiranja, indikator greške (optički i akustični signali) 2. Nivo za šefa kuhinje sadrži: radni dnevnik (opšte informacije o korišćenju mašine), higijenski dnevnik (dokumentovanja higijenskih relevantnih dešavanja), specijalni prograni (uklanjanje kamenca i osnovno čišćenje), podaci o kontaktima (dobavljači za servis i hemiju) 3. Nivo za servisera: promena svih podešavanja i mogućnost |  |
|  | prilagođavanja individualnih programa za korisnika Termo stop zaštita omogućava da mašina brine o zadatim teperaturama pranja i ispiranja (prati se na displeju) Ugrađen dnevnik rada mašine preko koga operater očitava podatke (registruje rad mašine- memoriski dnevnik, nedostatak deterdženata i dijagnostiku greške, pokazivač nepravilnosti rada (zaglavljene ruke pranj, informacija za servisni interval, mogućnost programiranja da se mašina pali u zadato vreme)-Sertifikat ISO 9001:2008 Omekšivač vode -Vreme trajanja regeneracije lOmin -Kapacitet protoka (na 1,5 bara ulaznog pritiska) 201it/min -Max. ulazna tvrdoća vode 29°dH -Vrsta rada - program regeneracije se vrši automatski, bez struje, pomoću podešene tvrdoće 1 protoka vode sa karakteristikama koje su - . Obracun po kom | 1 |
| 2 | Aluminijumska termos boca okrugla 5L.Obracun po kom | 2 |
| 3 | Aluminijumska termos boca okrugla 15L.Obracun po kom | 2 |
| 4 | Aluminijumska termos boca okrugla 25L,Obracun po kom | 2 |

Мења се и сада гласи:

|  | KUHINJSKA OPREMA |  |
| --- | --- | --- |
|  | ARTIKAL | KOM |
| 1 | Mašina za pranje posuđa sa omekšivačem Teoretski kapacitet 40/32/28 korpi/sat ±2% kai i brzi program 66 korpi/sat ±2% Tri osnovna programa pranja i intezivni program, ECO program (tihi i ekonomični rad), silence program (za posebni tihi rad), individualni -specijalni program (prilagođen zahtevima korisnika) i programom za otklanjanje kamenca, program samopranja i automatskog isključivanja mašine Dimenzije 600x637x820-855mm±2% Napon 380V-415V/3N, - ukupna priključna vrednost 6,0kW/zagrevanje tanka 2,0kW, zagrevanje bojlera 5,4kW- 10A±2% kapacitet zavisi od elektro priključka i temperature ulazne vode Visina umetanja posuđa 404mm±2% Standardna oprema: žičana korpa za tanjire - Vlll-delna, dim 500x500 žičana korpa za posuđe i pribor - ravna, dim. 500x500 žičana korpa za šolje - V-delna 500x500mm korpa za pribor PVC- VHI-delna Gomje i donje elipsasto polje pranja sa senzorom obrtaja od reciklirane plastike sa mekim startom pumpe pranja koji automatski reguliše pritisak pranja u mašini Ugrađen uređaj za filtriranje najfinijih nečistoća iz otpadne vode Ugrađen filter za gmbu prljavštinu Ugrađene posude i dozatori za sredstvo pranja i sredstvo ispiranja Ugrađena pumpa za izbacivanje vode Ugrađen sistem bespritisnog bojlera sa pumpom ispiranja Ugrađen sistem mašine sa ekranom na dodir Uputstvo za rukovanje mašinom integrisano na displeju mašine Samodeskriptivnim slikama birate vrstu posuđa koje perete a snaga pranja se automatski reguliše kao i potrošnja sredstava za pranje i vreme pranja Tri nivoa zaštite, preko kojih pristupate informacijama u mašini a integrisano je na displeju mašine: |  |
|  | 1. Nivo za korisnika - operatera sadrži animirano upustvo za upotrebu i savete za pravilno ophođenje sa mašinom, indikator intervala servisiranja, indikator greške (optički i akustični signali) 2. Nivo za šefa kuhinje sadrži: radni dnevnik (opšte informacije o korišćenju mašine), higijenski dnevnik (dokumentovanja higijenskih relevantnih dešavanja), specijalni prograni (uklanjanje kamenca i osnovno čišćenje), podaci o kontaktima (dobavljači za servis i hemiju) 3. Nivo za servisera: promena svih podešavanja i mogućnost |  |
|  | prilagođavanja individualnih programa za korisnika Termo stop zaštita omogućava da mašina brine o zadatim teperaturama pranja i ispiranja (prati se na displeju) Ugrađen dnevnik rada mašine preko koga operater očitava podatke (registruje rad mašine- memoriski dnevnik, nedostatak deterdženata i dijagnostiku greške, pokazivač nepravilnosti rada (zaglavljene ruke pranj, informacija za servisni interval, mogućnost programiranja da se mašina pali u zadato vreme)-Sertifikat ISO 9001:2008 Omekšivač vode -Vreme trajanja regeneracije lOmin -Kapacitet protoka (na 1,5 bara ulaznog pritiska) 201it/min -Max. ulazna tvrdoća vode 29°dH -Vrsta rada - program regeneracije se vrši automatski, bez struje, pomoću podešene tvrdoće 1 protoka vode sa karakteristikama koje su - . Obracun po kom | 1 |
| 2 | Inoks termos boca okrugla 5L.Obracun po kom | 2 |
| 3 | Inoks termos boca okrugla 15L.Obracun po kom | 2 |
| 4 | Inoks termos boca okrugla 25L,Obracun po kom | 2 |

II

У осталом Конкурсна документација остаје непромењена.

Комисија

за јавну набавку

# Text boxes

ОПШТИНА ПРОКУПЉЕ

Ул. Никодија Стојановића бр.2

Тел:027-329-014; Фах:027-324-028

e-mail: info@prokuplje.org.yu

www.prokuplje.org.yu