Pепублика Србија

Општина Прокупље

Општинска управа

Бр. Д-1.1.6/401-27/17-04

Датум: 25.05.2017.године

У складу са чланом 63. став 1. Закона о јавним набавкама (,,Сл. Гласник Р.С,, бр.124/12, 14/2015 и 68/2015), Наручилац врши

ИЗМЕНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ,,Набавка рачунарске опреме'', редни број ЈН Д-1.1.6/401-27/17-04

Дана 22.05.2017. године, на Портал јавних набавки и сајт наручиоца постављен је позив за прикупљање писмених понуда и конкурсна документација у поступку јавне набавке, за јавну набавку ,,Набавка рачунарске опреме''  редни број ЈН Д-1.1.6/401-27/17-04, те везано за предметну јавну набавку, Наручилац врши измену, и то:

1. у конкурсној документацији, на страни 25/36, у делу спецификације тражених добара под редним бројем 9. Мења се и сада гласи

| 9 | Server Brand Name Tip servera: Rack Dimenzije: Maksimum 2U Procesor: Minimum 2,6 GHz, minimum 6 jezgara, minimum 15MB L3 Cache Memorija:Minimum 32GB Tip memorije: DDR4 Raid kontroler Tip kontrolera: Hardverski Minimum 2GB FBWC DDR3-1866 sa 14,9GB/s maksimum cache protokom Podržani RAID Modovi: minimum RAID 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60, 10 ADM (Advanced Data Mirroring) PCI Express Gen3 x8 link Minimum 8 fizičkih linkova preko 2x4 internih portova Storidz interfejs: Minimum 12Gb/s SAS, 6Gb/s SATA tehnologija Raid ili HBA mod VMware Virtual SAN sertifikovan Rapid Parity Initialization (RPI) Rapid rebild Hard disk(opis): Hot swapable: Da Broj: 4 Tip: SAS Veličina: 2.5" Broj obrtaja: 10K Kapacitet: minimum 300GB Napajanje: minimum 500W Tip napajanja: Redundantno Broj napajanja: 2 VMware vSphere 6 Essentials Kit for 3 hosts (Max 2 processors per host) ili ekvivalent Subscription VMware vSphere 6 Essentials Kit for 1 year ili ekvivalent Virtualizacija i implentacija novih servisa : Novi domen kontroler-AD, migracija svih naloga sa postojećeg domena na novi virtualizovani domen, migracija grupnih polisa, implementacija novih grupnih polisa po zahtevu naručioca, integracija virtualizovanih sistema sa NAS-om. Virtualizacija Centos WEB i proxy servera po zahtevima korisnika, Implementacija dnevnog backup-a sa mogućnošću brzog oporavka virtualnih mašina koristeći namenski softver tipa Veeam Backup & Replication ili ekvivalent sa odgovarajućom licencom | 1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

у складу са чл.63. ст.5. Закона, продужава се рок за достављање понуда и време отварања истих. Рок за достављање понуда је 02.06.2017.године до 12,00 часова, а јавно отварање понуда 02.06.2017.године у 12,15часова.

У осталом делу, конкурсна документација за предметну јавну набавку остаје иста.

# Text boxes

ОПШТИНА ПРОКУПЉЕ

Ул. Никодија Стојановића бр.2

Тел:027-329-014; Фах:027-324-028

e-mail: info@prokuplje.org.yu

www.prokuplje.org.yu