РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ОПШТИНА ПРОКУПЉЕ

ОПШТИНСКА УПРАВА

18400 Прокупље-Таткова

У складу са чланом 63. став 1. Закона о јавним набавкама (,,Сл. Гласник Р.С,, бр.124/12, 14/2015 и 68/2015), Наручилац врши

ИЗМЕНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ                                                       Радови на енергетској санацији и партерном уређењу СШ ,,Радош Јовановић Сеља'' у Прокупљу. ЈН Р-1.3.19/401-9/18-04

Дана 20.032.2018. године, на Портал јавних набавки и сајт наручиоца постављен је позив за прикупљање писмених понуда и конкурсна документација у поступку јавне набавке, за јавну набавку , Радови на енергетској санацији и партерном уређењу СШ ,,Радош Јовановић Сеља'' у Прокупљу. ЈН Р-1.3.19/401-9/18-04, Наручилац врши измену и то:

у конкурсној документацији, на страни 76, у делу Е) Машински радови, позиција 10. Мења се и сада гласи

| 10 | Isporuka i montaža masivne termostatske glave "HERZCULES" - HERZ , ili odgovarajuće, protiv vandalizma, krađe i neovlašćene upotrebe uz mogućnost snižavanja temperature. Nameštena temperatura može se spolja smanjiti za 10 K, a da se pokriveni položaj ne menja. Zaštita od smrzavanja automatska. Montaža i demontaža su mogući samo pomoću specijalnog uređaja za izvlačenje i ključa . Nameštanje željene temperature se vrši pomoću uređaja za deblokadu . Pokazivač nameštanja ostaje pokriven u poziciji blokade | kom | 120 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

у конкурсној документацији, на страни 80, у делу Монтажни радови у котларници , позиција 7. Мења се и сада гласи

| 7 | Isporuka I montaža cirkulacone pumpe za radijatorsko grejanje škole , proizvodnje WILO, ili odgovarajuće komplet sa kontraprirubnicama, dihtunzima i zavrtnjima -pumpa energetski štedljiva - tip Wilo-IP-E 50/2-12, ∆p-V varijabilno , trofazni motor -DN 50, PN 16 -G=7,33m3/h,H=25 kPa -Nominalna snaga 750 W -Broj obrtaja :1100-2900 o/min -Preuzeta snaga :100-1150W -Struja za 3-400V: 0,27-2,4 A | kom | 2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

у конкурсној документацији, на страни 86, у делу Грејна тела и цевна мрежа и арматура за фискултурну салу , позиција 3,4,5. Мења се и сада гласи

| 3 | Isporuka i montaža EK i pravih radijatorskih ventila R 1/2" za termostatsko regulisanje,proizvodnje HERZ ili odgovarajuće | kom | 12 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Isporuka i montaža EK i pravih radijatorskih navijaka R 1/2", proizvodnje HERZ ili odgovarajuće | kom | 12 |  |  |
| 5 | Isporuka i montaža masivne termostatske glave "HERZCULES" - HERZ ili odgovarajuće , protiv vandalizma, krađe i neovlašćene upotrebe uz mogućnost snižavanja temperature. Nameštena temperatura može se spolja smanjiti za 10 K, a da se pokriveni položaj ne menja. Zaštita od smrzavanja automatska. Montaža i demontaža su mogući samo pomoću specijalnog uređaja za izvlačenje i ključa . Nameštanje željene temperature se vrši pomoću uređaja za deblokadu . Pokazivač nameštanja ostaje pokriven u poziciji blokade | kom | 12 |  |  |

у конкурсној документацији, на страни 87, у делу Грејна тела и цевна мрежа и арматура за фискултурну салу , позиција 9. Мења се и сада гласи

| 9 | Radionička izrada i montaža sudova za izdvajanje vazduha D=133*4, H=250mm, komlet sa loptastim ventilom R 1/2" i cevima , dužine 3m, D =ф21,3*2,6 | kom | 2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

У осталом делу, конкурсна документација  остаје иста.

Комисија за јавну набавку