REPUBLIKA SRBIJA

GRAD PROKUPLJE

18400 Prokuplje-Tatkova

Na osnovu čl.63 stav 2. i 3. Zakona o javnim nabavkama (Sl.Glasnik RS“ br.124/2012, 14/2015 i 68/2015) Komisija za  javnu  nabavku  daje  sledeće  odgovore ponuđačima, povodom  zahteva  od  29.08.2019. god, primljeno kod naručioca putem elektronske pošte, za javu nabavku JN br. JN R-1.3.2/401-40/19-04– Radovi na rekonstrukciji objekta Opšte bolnice „dr Aleksa Savić“ -medicinski centar u Prokuplju – prva faza – energetska sanacija.

- U delu konkursne dokumentacije koja se odnosi na Obrazac o proizvođačima materijala i opreme - strana 110/128 konkursne dokumentacije - pozicija 1.3.3 termoizolacija poda na tlu objekta, izvodi se pločama stirodura debljine d=2 cm - Navedeno je da je zahtevana pritisna čvrstoća 300 kPa. Navedena pritisna čvrstoća od 300 kPa važi za ploče čija je debljina ≥ 30 mm, dok za ploče debljine 20 mm ona iznosi  ≥ 200 kPa. Molimo vas da nam odgovorite da li je u pitanju štamparska greška? Molimo vas da prihvatite navedenu sugestiju i izmeniti zahtevanu tehničku specifikacifikaciju u delu koji se odnosi na pritisnu čvrstoću sa 300 na 200 kPa.

Odgovor:

U pitanju je štamparska greška. Pritisna čvrstoća za stirodur d=2cm iznosi 200kPa.

- U delu konkursne dokumentacije koja se odnosi na Obrazac o proizvođačima materijala i opreme - strana 111/128 konkursne dokumentacije - pozicija 1.3.10 - termoizolacijaarmiranobetonske površine ravne ploče od kamene vune d=20 cm, kamena vuna za krovne sisteme, a u skladu sa standardom EN13162 - za navedeni tip kamene vune koji se koristi kao izolacija ravnih krovova koeficijent toplotne provodljivosti bi trebalo da iznosi 0.036 W/mK. Ovde je naveden koeficijent toplotne provodljivosti 0.035 W/mK i on je karakterističan za tipove vune koji se koriste za fasadu. Ukoliko bi uzeli taj fasadni tip koji zadovoljava zahtevanu toplotnu provodljivost ne bi mogli da zadovoljimo delaminaciju i pritisnu čvrstoću. Takođe, proizvođači vune u tehničkim karakteristikama ne ističu paramtar gustine kao precizan podatak već kao nešto opisno. Molim vas da prihvatite navedene sugestije i izmenite zahtevani koeficijent toplotne provodljivosti sa 0.035 na 0.036 W/mK kao i da se kao zahtev ukine ovde navedeni parametar gustine ( ≥ 150 kg/m3).

Odgovor:

Dodatnom proverom ustanovljeno je da se na navedeni način rešava problem koji je identifikovan, kao i da se ne narušavaju projektovane energetske karakteristike. S tim u vezi, prihvatiće se kao ispravna i ponuda ponuđača koja na navedenoj pozicijiponudi kamenu vunu za ravne krovove sa koeficijentom provođenja toplote 0.036 W/mK. Prilaganjem atesta I tehničkih listova kamene vune za ravne krovove, biće prihvaćenai kamena vuna koja nema striktno naznačen parametar od ≥ 150 kg/m3.

- U delu konkursne dokumentacije koja se odnosi na Obrazac o proizvođačima materijala i opreme - strana 112/128 konkursne dokumentacije - pozicija 1.3.15 - unutrašnja hidroizolacija poda na tlu suterena i prizemlja objekta - za stavku 2. koja se odnosi na PVC elastičnu hidroizolacionu membranu je navedeno da je membrana tipa Sika Plan 9.6 ili odgovarajuće, pri čemu su navedene tehničke karakteristike po DIN standardu. Navedeni tip membrane sada ima drugi naziv (Sikaplan WP 1100-15HL) i tehnički list sa kompletnim karakteristikama koje su po EN standardu i  u potpunosti se razlikuju od ovde traženih pa nije moguće napraviti neko poređenje. Molimo vas da izmenite zahtevane karakterisitke i prilagodite novom tehničkom listu gde su ispitivanja rađena po EN standardu.

Odgovor:

Istraživanjem tržišta utvrdili smo da se navedeni materijal više ne proizvodi, I da je novi materijal Sikaplan WP 1100-15HL ili odgovarajući, te će se kao ispravna ponuda smatrati ukoliko ponudi navedeni materijal, ili materijal sa ekvivalentnim ili boljim karakteristikama, što je potrebno ispratiti odgovrajućim sertifikatima..

Комисија за јавну набавку