| INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVLJE NIŠ | INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVLJE NIŠ CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU Telefon: 018/4226-448, 4226-384; Tel/faks: 018/4233-587; Poštanski fah 39; e-mail: higijena@izjz-nis.org.rs Bulevar dr Zorana Đinđića 50, 18000 Niš, Srbija |
| --- | --- |

IZVEŠTAJ O KVALITETU AMBIJENTALNOG VAZDUHA

NA TERITORIJI OPŠTINE PROKUPLJE

ZA MESEC AVGUST 2023. GODINE

Niš, septembar 2023. godine

U okviru pružanja usluga sistematskog praćenja kvaliteta ambijentalnog vazduha na teritoriji opštine Prokuplje, stručna ekipa Instituta za javno zdravlje Niš izvršila je uzorkovanje i laboratorijsko ispitivanje ambijentalnog vazduha u periodu od 01.08. - 31.08.2023. godine. Pokazatelji kvaliteta ambijentalnog vazduha (kontinualna merenja čađi, sumpordioksida i azot dioksida na fiksnom mernom mestu - svakodnevno 24-časovno merenje) ispitivani su na dva merna mesta u Prokuplju:

- Dom kulture "Radivoj Uvalić . Bata", ul. Koste Vojinovića 1

- Dečji vrtić "Bajka", ul. Veljka Milankovića 43

Uzorkovanje ambijentalnog vazduha i laboratorijsko ispitivanje vršeno je akreditovanim metodama a rezultati ispitivanja tumačeni su u skladu sa Zakonom o zaštiti vazduha (Sl. glasnik RS br. 36/09 i 10/13) i Uredbom o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha (Sl. glasnik RS br. 11/10 i 75/10 i 63/13). Provera kvaliteta merenja, način obrade i prikaza rezultata i ocena njihove pouzdanosti i verodostojnosti, sprovođeno je prema propisanim metodama merenja i zahtevima standarda SRPS ISO/IEC 17025:2017.

1. REZULTATI MERENJA ČAĐI, SUMPORDIOKSIDA I AZOT DIOKSIDA

Prema Uredbi o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha (Sl. glasnik RS br. 11/10, 75/10 i 63/13), za period uzorkovanja 24 časa, granična vrednost za sumpordioksid  iznosi 125 (g/m3. Za isti period uzorkovanja, maksimalno dozvoljena vrednost za čađ je 50 (g/m3. Granična vrednost za azot dioksid je 85 (g/m3 za period uzorkovanja 24 časa.

- Dom kulture "Radivoj Uvalić . Bata", ul. Koste Vojinovića 1

Na ovom mernom mestu, sve izmerene vrednosti čađi bile su manje od 6,0 (g/m3. Nisu zabeležene vrednosti čađi više od maksimalno dozvoljene vrednosti.

Prosečna vrednost sumpordioksida bila je 6,5 (g/m3. Maksimalna vrednost sumpordioksida iznosila je 12,8 (g/m3. Na ovom mernom mestu nisu zabeležene vrednosti sumpordioksida više od granične vrednosti.

Prosečna vrednost azot dioksida bila je 60,9 (g/m3. Maksimalna vrednost azot dioksida iznosila je 99,9 (g/m3. Na ovom mernom mestu zabeleženo je tri dana (9,7%) sa vrednostima azot dioksida preko granične vrednosti.

- Dečji vrtić "Bajka", ul. Veljka Milankovića 43

Prosečna vrednost čađi u ispitivanom periodu bila je 7,8 (g/m3, dok je maksimalna vrednost iznosila 29 (g/m3. Na ovom mernom mestu nisu zabeležene vrednosti čađi više od maksimalno dozvoljene vrednosti.

Prosečna vrednost sumpordioksida bila je 6,3 (g/m3. Maksimalna vrednost sumpordioksida iznosila je 8,8 (g/m3. Na ovom mernom mestu nisu zabeležene vrednosti sumpordioksida više od granične vrednosti.

Prosečna vrednost azot dioksida bila je 13,7 (g/m3. Maksimalna vrednost azot dioksida iznosila je 25,5 (g/m3. Na ovom mernom mestu nisu zabeležene vrednosti azot dioksida više od granične vrednosti.

###### 2. ZAKLJUČAK

Na osnovu rezultata ispitivanja kvaliteta ambijentalnog vazduha na teritoriji opštine Prokuplje u avgustu 2023. godine, može se zaključiti sledeće:

- Koncentracije čađi na mernim mestima Dom kulture "Radivoj Uvalić - Bata" i Dečji vrtić "Bajka" bile su niže od maksimalno dozvoljene vrednosti;

- Koncentracije sumpordioksida na mernim mestima Dom kulture "Radivoj Uvalić - Bata" i Dečji vrtić "Bajka" bile su niže od granične vrednosti;

- Koncentracije azot dioksida na mernom mestu Dom kulture "Radivoj Uvalić - Bata" su tri dana bile više od granične vrednosti, dok na mernom mestu Dečji vrtić "Bajka" nisu zabeležene koncentracije preko granične vrednosti;

U Nišu, 07.09.2023. godine

| Lekar specijalista higijene ____________________ | Šef Odeljenja za vode i vazduh Dr Vladimir Mitrović |
| --- | --- |

###### 3. PREDLOG MERA

Predlog mera za postizanje boljeg kvaliteta ambijentalnog vazduha u Prokuplju podrazumeva niz onih mera koje se moraju sistematski i kontinuirano sprovoditi, da bi se u što kraćem vremenskom periodu dostigle norme koje zakon predviđa za pojedine zagađujuće materije. Drugi cilj sa kojim se mere sprovode je da se tokom vremena postignu minimalne koncentracije zagađujućih materija, tj. koncentracije koje su mnogo niže od propisanih normi, a sve u cilju zaštite ljudi i životne sredine.

U procesu sprovođenja mera zaštite vazduha od zagađivanja, kao i zaštite zdravlja ljudi, kulturnih i materijalnih dobara, potrebno je:

- Nastaviti sa sistematskim praćenjem kvaliteta ambijentalnog vazduha na teritoriji grada, praćenjem koncentracija opštih i specifičnih zagađujućih materija u ambijentalnom vazduhu, što će omogućiti uvid u trendove zagađivanja u dužem vremenskom periodu;

- Pri izradi i donošenju urbanističkih planova, obratiti pažnju na pravilno planiranje i zoniranje naselja, posebno na lokaciju stambenih zona kao najčistijih delova naselja i položaj industrijske zone. Pravilno planiranje saobraćajnica je izuzetno važno, kako u odnosu na ružu vetrova tako i u odnosu na frekvenciju saobraćaja. Zelenilo u naselju je ključni element u formiranju mikroklime i zaštiti od zagađivanja vazduha;

- Kod industrijskih objekata – zagađivača neophodno je emisije zagađujućih materija svesti u dozvoljene granice, prema važećoj zakonskoj regulativi. Svaki veći zagađivač bi trebalo da vrši merenje emisije ispuštenih zagađujućih materija. Pored toga, neophodan je stalni inspekcijski nadzor i stalna kontrola svih zagađivača na teritoriji grada;

- Sprovoditi proces gasifikacije i  toplifikacije tamo gde je moguće;

- Obezbediti kontrolu procesa sagorevanja u kotlarnicama uz njihovu modernizaciju i stalnu edukaciju zaposlenih; obezbediti kvalitetno gorivo;

- Kod projektovanja i izgradnje stambenih objekata posebnu pažnju posvetiti energetskoj efikasnosti, kao racionalnoj meri za smanjenje utrošenog goriva.

U cilju smanjenja koncentracija taložnih materija u vazduhu posebnu pažnju bi trebalo obratiti na sledeće:

- Uredno i redovno čišćenje i pranje saobraćajnica, trotoara, popločanih površina, kao redovno odnošenje smeća;

- Pored saobraćajnica obezbediti postojanje zaštitnog zelenog pojasa;

- Sprovođenje mera zaštite vazduha pri transportu građevinskog materijala kroz grad, kao i pri radu na izgradnji građevinskih objekata u gradu;

- Pretvaranje zapuštenih i korovom zaraslih parcela u parkove, dečja igrališta, odnosno objekte odgovarajuće namene;

- Sanaciju divljih deponija.

U cilju smanjenja zagađenja vazduha uzrokovanog saobraćajem i pokretnim izvorima zagađivanja, neophodno je:

- Strogo kontrolisati i ograničiti saobraćaj teretnih vozila u stambenim delovima grada;

- Raditi na poboljšanju javnog prevoza u gradu i boljoj povezanosti prigradskih naselja kako izgradnjom novih saobraćajnica, tako i poboljšanjem javnog prevoza uvođenjem novih linija i nabavkom novih vozila;

- Smanjiti saobraćaj planiranjem odgovarajuće signalizacije i propusne moći saobraćajnica u gradu;

- Aktivno uključiti komunalnu policiju radi kontrole nepropisno parkiranih vozila i vozila koja zaustavljanjem na kolovozu ometaju nesmetani protok saobraćaja;

- Pojačati kontrolu ispravnosti motornih vozila koja učestvuju u saobraćaju;

- Izgraditi pešačke i biciklističke staze gde je to moguće;

- Obezbediti pešačke zone na mestima u gradu gde za to postoje uslovi;

- Strogo pratiti prevoz opasnih i zapaljivih materija.

P R I L O G

MESEČNI IZVEŠTAJ O ISPITIVANJU AMBIJENTALNOG VAZDUHA U PROKUPLJU BROJ P2/2023.

| SADRŽAJ: | Strana: |
| --- | --- |
| Naslovna strana | 1 |
| Izveštaj o uzorkovanju ambijentalnog vazduha u Prokuplju za avgust 2023. | 2 |
| Rezultati fizičko-hemijskog ispitivanja: SO2, Čađ i NO2 (dnevni podaci) | 3, 4 |
| Statistička obrada rezultata ispitivanja SO2 | 5 |
| Statistička obrada rezultata ispitivanja Čađi | 6 |
| Statistička obrada rezultata ispitivanja NO2 | 7 |

Datum izdavanja izveštaja o ispitivanju: 07.09.2023.

|  | Izveštaj odobrio: NAČELNIK CENTRA ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU dr Snežana Gligorijević, spec.higijene |
| --- | --- |
|  | __________________________________ |

Izjava: Rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitivani uzorak. Izveštaj se ne sme umnožavati, izuzev u celini i uz saglasnost IZJZ Niš. Kada laboratorija nije odgovorna za fazu uzorkovanja, rezultati se primenjuju na uzorak onakav kakav je primljen a podaci o uzorku i uzorkovanju su dobijeni od korisnika usluga.

PR.06.0B.19

| INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVLJE NIŠ | INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVLJE NIŠ CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU Telefon: 018/ 4226-448, 4226-384; Tel/faks: 018/4233-587; Poštanski fah 39; e-mail: info@izjz-nis.org.rs Bulevar dr Zorana Đinđića 50, 18000 Niš, Srbija | Strana:2 |
| --- | --- | --- |

IZVEŠTAJ O UZORKOVANJU AMBIJENTALNOG VAZDUHA U PROKUPLJU ZA AVGUST 2023.

| Naručilac ispitivanja: | Gradska uprava Grada Prokuplja Ul. Nikodija Stojanovića Tatka br. 2, 18400 Prokuplje |
| --- | --- |
| Adresa: |  |
| Osnov ispitivanja: | Ugovor br. 07-1184 od 31.05.2023. i br. 401-81/23-05 od 26.05.2023. Kontrola kvaliteta vazduha u 2023. godini na teritoriji grada Prokuplja |
| Uzorak: | Ambijentalni vazduh |
| Lokacija uzorkovanja: | Merno mesto 1. Dom kulture “Radivoj Uvalić - Bata”, ul. Koste Vojinovića br. 1, Prokuplje (GŠ 43°23'14'' GD 21°58'30'') Merno mesto 2. Dečiji vrtić “Bajka”, ul. Veljka Milankovića br.43, Prokuplje (GŠ 43°24'17'' GD 21°60'06'') |
| Period uzimanja uzoraka: | - Svi parametri: 24h |
| Datum uzorkovanja: | Od 01.08.2023. do 31.08.2023. |
| Uzorkovao: | Stručna lica IZJZ Niš: Stanković Tanja, Ivan Momčilović, Ivan Miletić |
| Uzorkovano po: | Uputstvo za uzorkovanje ambijentalnog vazduha UP.06.8 |
| Zahtevana ispitivanja: | - SO2 - Čađ - NO2 Sva ispitivanja su izvršena u skladu sa Uredbom u uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha (Sl. Glasnik RS 11/10, 75/10, 63/13) |
| Oprema za uzorkovanje | - Osmokanalni mikrokontrolerski uzorkivač vazduha 4G-8R_V5 - Osmokanalni mikrokontrolerski uzorkivač vazduha 4G-8R - Osmokanalni uzorkivač vazduha AT 801X |
| Napomena: | Meteorološki podaci preuzeti sa https://www.weather-atlas.com/en/serbia/prokuplje-weather |

|  | Šef Odeljenja za vode i vazduh ______________________ dr Vladimir Mitrović, spec. higijene |
| --- | --- |

PR.06.0B.19

| INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVLJE NIŠ | INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVLJE NIŠ CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU Telefon: 018/ 4226-448, 4226-384; Tel/faks: 018/4233-587; Poštanski fah 39; e-mail: info@izjz-nis.org.rs Bulevar dr Zorana Đinđića 50, 18000 Niš, Srbija | Strana:3 |
| --- | --- | --- |

REZULTATI FIZIČKO-HEMIJSKOG ISPITIVANJA: SO2, Čađ i NO2 (dnevni podaci)

| Datum početka analize: 07.08.2023. | Datum završetka analize: 07.09.2023. |
| --- | --- |

Merno mesto: Dom kulture “Radivoj Uvalić - Bata”

| Datum | Oznaka uzorka | SO2 | Čađ | NO2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Metoda: DM 102 | Metoda: DM 112 | Metoda: DM 104 |
|  |  | g/m3 | g/m3 | g/m3 |
| 01.08.2023 | A-532 | <6,0 | <6 | 50,7 |
| 02.08.2023 | A-533 | <6,0 | <6 | 52,6 |
| 03.08.2023 | A-534 | <6,0 | <6 | 50,7 |
| 04.08.2023 | A-561 | 6,8 | <6 | 62,0 |
| 05.08.2023 | A-562 | 6,4 | <6 | 51,9 |
| 06.08.2023 | A-563 | <6,0 | <6 | 45,6 |
| 07.08.2023 | A-564 | <6,0 | <6 | 39,0 |
| 08.08.2023 | A-565 | <6,0 | <6 | 46,2 |
| 09.08.2023 | A-566 | 6,2 | <6 | 44,8 |
| 10.08.2023 | A-567 | <6,0 | <6 | 53,1 |
| 11.08.2023 | A-601 | <6,0 | <6 | 14,2 |
| 12.08.2023 | A-602 | <6,0 | <6 | 72,5 |
| 13.08.2023 | A-603 | <6,0 | <6 | 64,3 |
| 14.08.2023 | A-604 | <6,0 | <6 | 64,7 |
| 15.08.2023 | A-605 | <6,0 | <6 | 68,2 |
| 16.08.2023 | A-606 | <6,0 | <6 | 72,3 |
| 17.08.2023 | A-607 | <6,0 | <6 | 99,9 |
| 18.08.2023 | A-638 | 9,1 | <6 | 81,0 |
| 19.08.2023 | A-639 | 6,4 | <6 | 49,0 |
| 20.08.2023 | A-640 | <6,0 | <6 | 83,9 |
| 21.08.2023 | A-641 | 8,8 | <6 | 84,8 |
| 22.08.2023 | A-642 | 7,4 | <6 | 96,8 |
| 23.08.2023 | A-643 | 12,8 | <6 | 87,2 |
| 24.08.2023 | A-644 | <6,0 | <6 | 76,8 |
| 25.08.2023 | A-676 | <6,0 | <6 | 56,4 |
| 26.08.2023 | A-677 | <6,0 | <6 | 45,5 |
| 27.08.2023 | A-678 | <6,0 | <6 | 35,2 |
| 28.08.2023 | A-679 | <6,0 | <6 | 58,5 |
| 29.08.2023 | A-680 | <6,0 | <6 | 66,8 |
| 30.08.2023 | A-681 | <6,0 | <6 | 67,4 |
| 31.08.2023 | A-682 | <6,0 | <6 | 44,3 |

Napomena: Za procenu usklađenosti rezultata merenja primenjuje se Binarno Pravilo odlučivanja (dato u UP.06.11)

| Objašnjenje: |  | vrednosti SO2 i NO2 preko granične vrednosti (125g/m3 i 85g/m3) |
| --- | --- | --- |

|  |  | vrednosti Čađi preko maksimalno dozvoljene vrednosti (50g/m3) |
| --- | --- | --- |

|  | Ispitivanja odobrio: Šef Odeljenja za sanitarnu hemiju _____________________ dipl. hem. Biljana Ljubenović spec. toksikološke hemije |
| --- | --- |

PR.06.0B.20

| INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVLJE NIŠ | INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVLJE NIŠ CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU Telefon: 018/ 4226-448, 4226-384; Tel/faks: 018/4233-587; Poštanski fah 39; e-mail: info@izjz-nis.org.rs Bulevar dr Zorana Đinđića 50, 18000 Niš, Srbija | Strana:4 |
| --- | --- | --- |

REZULTATI FIZIČKO-HEMIJSKOG ISPITIVANJA: SO2, Čađ i NO2 (dnevni podaci)

| Datum početka analize: 07.08.2023. | Datum završetka analize: 06.09.2023. |
| --- | --- |

Merno mesto: Dečiji vrtić “Bajka”

| Datum | Oznaka uzorka | SO2 | Čađ | NO2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Metoda: DM 102 | Metoda: DM 112 | Metoda: DM 104 |
|  |  | g/m3 | g/m3 | g/m3 |
| 01.08.2023 | A-539 | <6,0 | <6 | 16,7 |
| 02.08.2023 | A-540 | <6,0 | <6 | 18,1 |
| 03.08.2023 | A-541 | <6,0 | <6 | 20,5 |
| 04.08.2023 | A-568 | 6,4 | <6 | 19,6 |
| 05.08.2023 | A-569 | <6,0 | <6 | 15,6 |
| 06.08.2023 | A-570 | 6,9 | <6 | 14,4 |
| 07.08.2023 | A-571 | 7,6 | <6 | 13,6 |
| 08.08.2023 | A-572 | <6,0 | <6 | 15,6 |
| 09.08.2023 | A-573 | <6,0 | <6 | 16,6 |
| 10.08.2023 | A-574 | 8,8 | <6 | 13,2 |
| 11.08.2023 | A-608 | <6,0 | <6 | 21,1 |
| 12.08.2023 | A-609 | <6,0 | <6 | 13,7 |
| 13.08.2023 | A-610 | <6,0 | <6 | 9,4 |
| 14.08.2023 | A-611 | <6,0 | <6 | 6,9 |
| 15.08.2023 | A-612 | <6,0 | <6 | 6,0 |
| 16.08.2023 | A-613 | <6,0 | <6 | 8,5 |
| 17.08.2023 | A-614 | <6,0 | <6 | 7,4 |
| 18.08.2023 | A-645 | 7,9 | <6 | 10,3 |
| 19.08.2023 | A-646 | 8,0 | <6 | <6,0 |
| 20.08.2023 | A-647 | <6,0 | <6 | <6,0 |
| 21.08.2023 | A-648 | <6,0 | <6 | <6,0 |
| 22.08.2023 | A-649 | <6,0 | <6 | <6,0 |
| 23.08.2023 | A-650 | <6,0 | <6 | <6,0 |
| 24.08.2023 | A-651 | <6,0 | <6 | <6,0 |
| 25.08.2023 | A-683 | <6,0 | <6 | 21,7 |
| 26.08.2023 | A-684 | <6,0 | <6 | 20,1 |
| 27.08.2023 | A-685 | <6,0 | <6 | 15,5 |
| 28.08.2023 | A-686 | <6,0 | 29 | 19,4 |
| 29.08.2023 | A-687 | <6,0 | 24 | 25,5 |
| 30.08.2023 | A-688 | <6,0 | 22 | 18,4 |
| 31.08.2023 | A-689 | <6,0 | <6 | 21,3 |

Napomena: Za procenu usklađenosti rezultata merenja primenjuje se Binarno Pravilo odlučivanja (dato u UP.06.11)

| Objašnjenje: |  | vrednosti SO2 i NO2 preko granične vrednosti (125g/m3 i 85g/m3) |
| --- | --- | --- |

|  |  | vrednosti Čađi preko maksimalno dozvoljene vrednosti (50g/m3) |
| --- | --- | --- |

|  | Ispitivanja odobrio: Šef Odeljenja za sanitarnu hemiju _____________________ dipl. hem. Biljana Ljubenović spec. toksikološke hemije |
| --- | --- |

PR.06.0B.20

| INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVLJE NIŠ | INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVLJE NIŠ CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU Telefon: 018/ 4226-448, 4226-384; Tel/faks: 018/4233-587; Poštanski fah 39; e-mail: info@izjz-nis.org.rs Bulevar dr Zorana Đinđića 50, 18000 Niš, Srbija | Strana: 5 |
| --- | --- | --- |

STATISTIČKA OBRADA REZULTATA ISPITIVANJA SO2

Merno mesto: Dom kulture “Radivoj Uvalić - Bata”

| Broj merenja | 31 |
| --- | --- |
| Srednja vrednost, g/m3 | 6,5 |
| C 50, g/m3 | <6,0 |
| C98, g/m3 | 12,8 |
| Minimalna vrednost, g/m3 | <6,0 |
| Maksimalna vrednost, g/m3 | 12,8 |
| Granična vrednost (GV), g/m3 | 125 |
| Broj dana preko GV | 0 |
| % dana preko GV | 0% |

Merno mesto: Dečiji vrtić “Bajka”

| Broj merenja | 31 |
| --- | --- |
| Srednja vrednost, g/m3 | 6,3 |
| C 50, g/m3 | <6,0 |
| C98, g/m3 | 8,8 |
| Minimalna vrednost, g/m3 | <6,0 |
| Maksimalna vrednost, g/m3 | 8,8 |
| Granična vrednost (GV), g/m3 | 125 |
| Broj dana preko GV | 0 |
| % dana preko GV | 0% |

Napomena: Za procenu usklađenosti rezultata merenja primenjuje se Binarno Pravilo odlučivanja (dato u UP.06.11)

| Objašnjenje: |  | vrednosti SO2 preko granične vrednosti (125 g/m3) |
| --- | --- | --- |

| Statistička i tehnička obrada izveštaja: ________________________ Tanja Stanković, dipl. inž. zašt. živ. sred. | Izveštaj kontrolisao: ________________________ dr sci. med Ljiljana Stošić, spec. higijene |
| --- | --- |

| INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVLJE NIŠ | INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVLJE NIŠ CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU Telefon: 018/ 4226-448, 4226-384; Tel/faks: 018/4233-587; Poštanski fah 39; e-mail: info@izjz-nis.org.rs Bulevar dr Zorana Đinđića 50, 18000 Niš, Srbija | Strana: 6 |
| --- | --- | --- |

STATISTIČKA OBRADA REZULTATA FIZIČKO-HEMIJSKOG ISPITIVANJA ČAĐI

Merno mesto: Dom kulture “Radivoj Uvalić - Bata”

| Broj merenja | 31 |
| --- | --- |
| Srednja vrednost, g/m3 | <6,0 |
| C 50, g/m3 | <6 |
| C98, g/m3 | <6 |
| Minimalna vrednost, g/m3 | <6 |
| Maksimalna vrednost, g/m3 | <6 |
| Granična vrednost (GV), g/m3 | 50 |
| Broj dana preko GV | 0 |
| % dana preko GV | 0% |

Merno mesto: Dečiji vrtić “Bajka”

| Broj merenja | 31 |
| --- | --- |
| Srednja vrednost, g/m3 | 7,8 |
| C 50, g/m3 | <6 |
| C98, g/m3 | 29 |
| Minimalna vrednost, g/m3 | <6 |
| Maksimalna vrednost, g/m3 | 29 |
| Granična vrednost (GV), g/m3 | 50 |
| Broj dana preko GV | 0 |
| % dana preko GV | 0% |

Napomena: Za procenu usklađenosti rezultata merenja primenjuje se Binarno Pravilo odlučivanja (dato u UP.06.11)

| Objašnjenje: |  | vrednosti Čađi preko maksimalno dozvoljene vrednosti (50g/m3) |
| --- | --- | --- |

| Statistička i tehnička obrada izveštaja: ________________________ Tanja Stanković, dipl. inž. zašt. živ. sred. | Izveštaj kontrolisao: ________________________ dr sci. med Ljiljana Stošić, spec. higijene |
| --- | --- |

| INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVLJE NIŠ | INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVLJE NIŠ CENTAR ZA HIGIJENU I HUMANU EKOLOGIJU Telefon: 018/ 4226-448, 4226-384; Tel/faks: 018/4233-587; Poštanski fah 39; e-mail: info@izjz-nis.org.rs Bulevar dr Zorana Đinđića 50, 18000 Niš, Srbija | Strana: 7 |
| --- | --- | --- |

STATISTIČKA OBRADA REZULTATA FIZIČKO-HEMIJSKOG ISPITIVANJA NO2

Merno mesto: Dom kulture “Radivoj Uvalić - Bata”

| Broj merenja | 31 |
| --- | --- |
| Srednja vrednost, g/m3 | 60,9 |
| C 50, g/m3 | 58,5 |
| C98, g/m3 | 99,9 |
| Minimalna vrednost, g/m3 | 14,2 |
| Maksimalna vrednost, g/m3 | 99,9 |
| Granična vrednost (GV), g/m3 | 85 |
| Broj dana preko GV | 3 |
| % dana preko GV | 9,7% |

Merno mesto: Dečiji vrtić “Bajka”

| Broj merenja | 31 |
| --- | --- |
| Srednja vrednost, g/m3 | 13,7 |
| C 50, g/m3 | 14,4 |
| C98, g/m3 | 25,5 |
| Minimalna vrednost, g/m3 | <6,0 |
| Maksimalna vrednost, g/m3 | 25,5 |
| Granična vrednost (GV), g/m3 | 85 |
| Broj dana preko GV | 0 |
| % dana preko GV | 0% |

Napomena: Za procenu usklađenosti rezultata merenja primenjuje se Binarno Pravilo odlučivanja (dato u UP.06.11)

| Objašnjenje: |  | vrednosti NO2 preko granične vrednosti (85g/m3) |
| --- | --- | --- |

| Statistička i tehnička obrada izveštaja: ________________________ Tanja Stanković, dipl. inž. zašt. živ. sred. | Izveštaj kontrolisao: ________________________ dr sci. med Ljiljana Stošić, spec. higijene |
| --- | --- |